## Slide 1
🚗 无人车仿真组
从零到一的学习路径
第十九届先进机器人及仿真技术大赛 · 备赛学习指南
ROS
Gazebo
SLAM
导航
视觉
AprilTag
2026年备赛版

## Slide 2
📋 比赛是什么？先搞清楚规则
🏭 故事背景
某封闭厂区发生事故，人员无法进入
你要控制一辆无人车，独立进入厂区勘探
说白了：用仿真做一辆会认路、会推门、
会认标识的智能小车！
🛠️ 技术栈要求
▸ 系统：Ubuntu 20.04 + ROS Noetic
▸ 或 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble
▸ 仿真：Gazebo
▸ 语言：C++ 或 Python
▸ 视觉：OpenCV / PyTorch / TensorFlow 均可
🎯 比赛四步走（任务流程）
1
走廊搜寻
识别5个
初级灾害标识
2
入口清障
推开障碍物
打通通道
3
核心标定
识别标识+AprilTag
RViz地图标记
4
返回起点
完成任务
安全返回
→
→
→

## Slide 3
💯 分值分布 — 知道分在哪，学习才有方向
15分
环境构建与建图
搭建Gazebo地图 + 2D栅格地图
20分
走廊视觉识别
识别5个初级灾害标识并打印
20分
入口清障交互
物理碰撞推开障碍物
20分
核心区标定识别
AprilTag + RViz Marker标记
5分
返回起点
完成任务后返回出发点
20分
方案创新答辩
PPT/视频展示，专家打分
💡 提示：视觉识别(20) + 核心标定(20) + 清障(20) = 60分！这三项是拿分大头

## Slide 4
🗺️ 学习路径总览 — 6个阶段，从零到参赛
Phase 1
🖥️
环境搭建
⏱️ 1~2天
• 装系统
• 装ROS
• 装Gazebo
→
Phase 2
🤖
ROS基础
⏱️ 1~2周
• 话题/服务
• Launch文件
• 基本通信
→
Phase 3
🗺️
建图导航
⏱️ 1~2周
• SLAM建图
• 导航避障
• 路径规划
→
Phase 4
👁️
视觉识别
⏱️ 1~2周
• OpenCV
• 目标检测
• AprilTag
→
Phase 5
🔧
系统集成
⏱️ 1~2周
• Gazebo建模
• 推障交互
• 全流程串联
→
Phase 6
🎤
答辩准备
⏱️ 3~5天
• PPT制作
• 视频录制
• 技术文档
📅 总计约 5~8 周，建议每天投入 2~4 小时

## Slide 5
Phase 1
🖥️ 环境搭建 — 把工具装好
📦 安装清单
① Ubuntu 20.04 系统（推荐双系统或虚拟机VMware）
② ROS Noetic（一键安装脚本：fishros）
③ Gazebo 11（随ROS一起装好）
④ VS Code + ROS 插件（写代码用）
⑤ Git（代码版本管理）
⑥ Python3 + pip（装各种库用的）
💡 小白建议：直接用 fishros 一键安装脚本 wget http://fishros.com/install -O f.sh && bash f.sh
⚠️ 避坑指南
❌ 不要用 Ubuntu 18.04（太旧，很多包不兼容）
❌ 不要装错 ROS 版本（20.04 对应 Noetic）
❌ 虚拟机性能差？开VT-x 和分配4G+内存
✅ source 命令要加到 .bashrc 里！不然每次
开终端都要重新 source
✅ 装完后跑 roscore 测试一下
✅ Gazebo 第一次打开很慢是正常的（在下模型）

## Slide 6
Phase 2
🤖 ROS 基础 — 学会让程序之间「说话」
1
节点 Node
就像一个个独立的小程序
比如：一个管摄像头，一个管电机
2
话题 Topic
节点之间传消息的'广播频道'
发布者发，订阅者收，类似微信群
3
服务 Service
一问一答的通信方式
类似打电话：请求→等待→回复
4
Launch
一键批量启动多个节点
不用一个个手动 rosrun 了
🎯 学习建议：先跑通 turtlesim 小乌龟教程！用键盘控制它走，理解 Topic 发布/订阅机制

## Slide 7
Phase 3
🗺️ SLAM建图与导航 — 让车认路
🗺️ 第一步：SLAM 建图（15分）
什么是 SLAM？
= 车一边走，一边画地图（就像你探索一栋新楼）
推荐方案：
▸ gmapping — 最简单，用2D激光雷达建图
▸ cartographer — 谷歌出品，效果更好但配置复杂
▸ 建议先用 gmapping 跑通，再看是否升级
关键输出：
一张清晰的2D栅格地图（.pgm + .yaml文件） 在 RViz 中看地图轮廓是否清晰准确
🧭 第二步：自主导航
什么是导航？
= 有了地图，车自己找路去目的地（类似手机导航）
核心组件：
▸ move_base — ROS导航核心（给目标点，自动规划路径）
▸ AMCL — 定位：车在地图上的位置
▸ costmap — 代价地图：标记哪里能走哪里不能
▸ local/global planner — 全局+局部路径规划
调参要点：
膨胀半径、速度限制、恢复行为 先确保不撞墙，再调速度和效率

## Slide 8
Phase 4
👁️ 计算机视觉 — 让车「看懂」世界
初级灾害标识识别
走廊内识别5个标识 （20分大项！）
▸ 自己设计标识图案（5个互不相同）
▸ 用 OpenCV 模板匹配 / 颜色检测
▸ 或用 YOLO 等深度学习模型
▸ 识别后在终端打印结果
AprilTag 识别
核心区二维码定位 （20分大项！）
▸ 安装 apriltag_ros 包
▸ 配置相机参数（内参矩阵）
▸ 检测Tag的位姿（位置+方向）
▸ 将结果转为 RViz Marker 显示
综合视觉管线
把所有视觉串起来
▸ ROS image_transport 订阅相机话题
▸ cv_bridge：ROS图像↔OpenCV转换
▸ 处理后发布检测结果到新话题
▸ 注意帧率！别让视觉拖慢整体
💡 如果有深度学习基础，推荐用 YOLOv5/v8 做标识识别，又快又准！

## Slide 9
Phase 5
🔧 系统集成 — 把所有模块拼成完整系统
🏗️ Gazebo场景搭建
▸ 用 Building Editor 搭厂区
▸ 走廊 + 核心区 + 障碍物
▸ 放置灾害标识模型
▸ 添加 AprilTag 模型
▸ 配置物理引擎参数
▸ 导出 .world 文件
💪 推障机构（20分！）
▸ 给车装个推板 (URDF建模)
▸ 碰撞检测 + 物理作用力
▸ Gazebo 中调整摩擦力
▸ 推障策略：对准→加速→推
▸ 注意：不能穿模！
▸ 推障机构越创新分越高
🔗 全流程串联
▸ 编写 start.sh 一键启动
▸ 状态机管理任务切换：
▸ 搜寻→清障→标定→返回
▸ 所有参数放 .yaml 文件
▸ 严禁硬编码导航目标点！
▸ 反复测试稳定性
⚠️ 比赛规则明确要求：代码中严禁硬编码！导航目标必须走 move_base，参数用 yaml 配置

## Slide 10
Phase 6
🎤 答辩准备 — 别光会做，还得会讲
📦 代码包
zip格式提交
▸ 包含 start.sh 一键启动脚本
▸ 参数整合到 .yaml 配置文件
▸ 代码结构清晰，有注释
▸ 不要上传无关文件
🎬 演示视频
mp4格式，≤5分钟
▸ 未剪辑的一键运行全流程录屏
▸ 带实时系统时间
▸ 左右分屏：Gazebo + RViz
▸ 可倍速但要标注倍速数值
▸ 可配音讲解技术方案
▸ 文件大小 ≤ 100MB
📄 技术文档
pdf格式
▸ 《无人车仿真组技术实施报告》
▸ 清晰阐述设计方案
▸ 推障机构设计的精妙性
▸ 视觉算法的创新性
▸ 导航避障的策略
🚨 答辩注意事项（20分！）
▸ 展示限时 8 分钟，超时 10 秒以上每 10 秒扣 1 分（上限扣 5 分）
▸ 方案同质化会被扣 10~15 分！必须有自己的创新点
▸ 专家会根据环境逼真度、推障精妙性、算法创新度打分
▸ 评审专家可能会现场提问，要准备常见Q&A

## Slide 11
📚 学习资源推荐
📖 ROS 入门
▸ 《ROS机器人开发实践》— 胡春旭（中文入门首选）
▸ ROS Wiki 官方教程（wiki.ros.org）
▸ B站 古月居 ROS 入门教程
▸ 赵虚左《ROS机器人编程》视频课
📖 Gazebo 仿真
▸ Gazebo 官方教程（gazebosim.org/tutorials）
▸ B站 搜索 'Gazebo仿真' 有大量中文教程
▸ The Construct 在线练习平台（免费课程）
📖 计算机视觉
▸ OpenCV 官方文档 + B站教程
▸ AprilTag ROS包官方文档
▸ YOLO 系列教程（ultralytics.com）
▸ B站 'OpenCV Python' 系列课
📖 导航 & SLAM
▸ ROS Navigation Wiki（重点看 move_base）
▸ gmapping / cartographer 配置文档
▸ B站 'ROS导航' 相关视频
▸ 《概率机器人》— 想深入理解可以看看

## Slide 12
📅 时间规划建议 — 8周冲刺计划
第1周
环境搭建 + ROS入门
装系统、装ROS、跑通小乌龟
第2周
ROS 进阶
Topic/Service/Launch 熟练使用
第3周
SLAM 建图
gmapping建图 + 地图保存
第4周
自主导航
move_base导航 + 避障调参
第5周
视觉识别
OpenCV/YOLO标识识别 + AprilTag
第6周
Gazebo场景 + 推障
搭厂区 + 设计推障机构
第7周
系统集成
全流程串联 + start.sh + 调试
第8周
答辩准备
录视频 + 写报告 + PPT + 演练
💡 时间紧张？优先保证：建图(15) + 视觉(20) + 导航返回(5) = 40分保底，再攻克清障和标定

## Slide 13
🏁 总结 — 记住这些要点
1
别慌
从环境搭建开始，一步一步来，先跑通再优化
2
抓重点
视觉(40分) + 清障(20分) 是60%的分值
3
多练习
Gazebo仿真是反复调试出来的，耐心很重要
4
要创新
方案同质化会被扣10~15分，想想独特的推障方式
5
会表达
20分的答辩分，PPT和文档要认真准备
6
守规则
严禁硬编码、必须用导航、标识互不相同
加油！从零开始并不可怕，坚持学习一定能做出来！💪